## Slide 1: Лекция № 2 Территориальное планирование и градостроительное зонирование

## Slide 2: Результаты градостроительной деятельности (документы)
Документы территориального планирования
Схемы территориального планирования Российской Федерации
Схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации
Схемы территориального планирования муниципальных районов
Генеральные планы городских округов, поселений
Документы градостроительного зонирования
Правила землепользования и застройки поселений

## Slide 3: Объекты схем территориального планирования
Российская Федерация
федеральный транспорт (железнодорожный, воздушный, морской, внутренний водный, трубопроводный транспорт), автомобильные дороги федерального значения
оборона страны и безопасность государства
Субъекты Российской Федерации
транспорт (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения
предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий
Муниципальные районы
электро- и газоснабжение поселений
автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района
высшее образование, здравоохранение
энергетика
иные области на основании нормативных правовых актов Президента Российской Федерации или нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации
образование, здравоохранение, физическая культура и спорт
иные области в соответствии с полномочиями субъектов Российской Федерации (особо охраняемые природные территории и др.)
образование, здравоохранение, физическая культура и массовый спорт
утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов
иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района

## Slide 4: Содержание схем территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации
Схемы территориального планирования
положение о территориальном планировании
карты планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения
Обосновывающие материалы
сведения о программах социально-экономического развития субъектов Российской Федерации (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов
обоснование выбранного варианта размещения объектов на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования
оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории
Карты, отображающие:
  Границы административно- территориальных образований
  Места размещения существующих объектов, территорий, зон, оказавших влияние на разработку схем
  Границы зон с особыми условиями использования территорий

## Slide 5: Содержание схемы муниципального района
положение о территориальном планировании;
карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района;
карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях;
карта функциональных зон, установленных на межселенных территориях, в случае, если на межселенных территориях планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов).

## Slide 6: Содержание генерального плана городского округа, поселения
положение о территориальном планировании;
карта планируемого размещения объектов местного значения поселения или городского округа;
карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа;
карта функциональных зон поселения или городского округа
материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме:
1) границы поселения, городского округа;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения, городского округа;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;
6) территории объектов культурного наследия;
7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района

## Slide 7: Реализация документов территориального планирования
1) подготовка и утверждение документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования;
2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;
3) создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании документации по планировке территории.

## Slide 8: Правила землепользования и застройки
Документ градостроительного зонирования
Сфера действия – застроенные и подлежащие застройке территории (поселения, городские округа, их части, возможно – межселенные территории, подлежащие застройке)
Содержание:
1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;
2) карта градостроительного зонирования (территориальных зон);
3) градостроительные регламенты к каждой зоне.

## Slide 9: Виды и состав территориальных зон
жилые
общественно-деловые
производственные зоны
зоны инженерной и транспортной инфраструктур
зоны сельскохозяйственного использования
зоны рекреационного назначения
зоны особо охраняемых территорий
зоны специального назначения
зоны размещения военных объектов
иные виды территориальных зон

## Slide 10: Порядок установления границ территориальных зон (ст. 34 ГрК РФ)
Границы территориальных зон могут устанавливаться по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;
5) границам муниципальных образований, в том числе границам внутригородских территорий городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;
6) естественным границам природных объектов;
7) иным границам.
3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

## Slide 11: Градостроительный регламент ст. 36 ГрК РФ
виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства,
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также
ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны

## Slide 12
Градостроительный регламент
Правовой режим земельных участков
Параметры строительства, реконструкции и эксплуатации объектов строительства
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия
в границах территорий общего пользования
предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами
предоставленные для добычи полезных ископаемых

## Slide 13: Градостроительные регламенты не устанавливаются для:
земель лесного фонда,
земель, покрытых поверхностными водами,
земель запаса,
земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов),
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения,
земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон
Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными органами исполнительной власти и местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.
Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами

## Slide 14: Использование земельных участков и объектов капитального строительства, образованных и созданных до утверждения градостроительных регламентов
Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия
В случае, если использование указанных земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов
Реконструкция объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.
Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

## Slide 15
Виды разрешенного использования
Ст. 37 ГрК РФ
основные
Условно разрешенные
Вспомогательные (дополнительные по отношению к основным)
Вспомогательные (дополнительные по отношению к условно разрешенным)

## Slide 16: Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
иные показатели.

## Slide 17: Планировка территории (гл.5 ГрК РФ)
Проект планировки территории
выделение элементов планировочной структуры
Проект межевания территории
определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков
Градостроительный план земельного участка
Информация, содержащая данные и сведения, необходимые для проектирования и строительства объекта капитального строительства
установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры
зон планируемого размещения объектов капитального строительства

## Slide 18: Содержание документации по планировке территории
Проект планировки территории
чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории
Проект межевания территории
чертежи межевания территории, на которых отображаются:
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
границы территорий объектов культурного наследия;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
границы зон действия публичных сервитутов.

## Slide 19: Содержание градостроительного плана земельного участка
1) границы земельного участка;
2) границы зон действия публичных сервитутов;
3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
4) информация о градостроительном регламенте (в случае, если на земельный участок распространяется действие градостроительного регламента). При этом в градостроительном плане земельного участка, за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд, должна содержаться информация о всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка;
5) информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке (в случаях, если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается градостроительный регламент);
6) информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства, объектах культурного наследия;
7) информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - технические условия);
8) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд.
В состав градостроительного плана земельного участка может включаться информация о возможности или невозможности его разделения на несколько земельных участков.

## Slide 20: Соотношение документов территориального планирования
Схемы территориального планирования Российской Федерации
Схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации
Схемы территориального планирования муниципальных районов
Генеральные планы городских округов, поселений

## Slide 21
Документ территориального планирования
Документ градостроительного зонирования (ПЗЗ)
Проект планировки территории
Проект межевания территории
Градостроительный план земельного участка
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории